## Slide 1
Programación Aplicada
Pines de entrada y salida
Unidad 5 · 5.2
Ing. Pablo Torres, Mgtr.
Notes: Material: 5.2. Pines de entrada y salida. Autor: Ing. Pablo Torres, Mgtr.
Logo original proporcionado por el docente.

## Slide 2
El problema de CampusMonitor
Programación Aplicada · 5.2
2
El dispositivo debe detectar una acción física y cambiar una salida. Un pulsador real puede rebotar, de modo que una pulsación no equivale automáticamente a un único cambio lógico.
Notes: El dispositivo debe detectar una acción física y cambiar una salida. Un pulsador real puede rebotar, de modo que una pulsación no equivale automáticamente a un único cambio lógico.
Fuente del desarrollo: material.md, contexto.

## Slide 3
Entradas y pull-up
Programación Aplicada · 5.2
3
INPUT_PULLUP produce una entrada activa en bajo.
pinMode define el uso del pin. INPUT deja una entrada de alta impedancia que necesita una referencia externa; un pin flotante puede alternar de forma impredecible. INPUT_PULLUP activa una resistencia interna de pull-up. Con un pulsador entre D2 y GND, sin pulsar se lee HIGH y al pulsar LOW.
Esta lógica activa en bajo debe reflejarse en los nombres y condiciones. Usa bool presionado = digitalRead(PIN_BOTON) == LOW. El pulsador debe conectarse respetando las patas realmente unidas del componente.
Notes: pinMode define el uso del pin. INPUT deja una entrada de alta impedancia que necesita una referencia externa; un pin flotante puede alternar de forma impredecible. INPUT_PULLUP activa una resistencia interna de pull-up. Con un pulsador entre D2 y GND, sin pulsar se lee HIGH y al pulsar LOW.
Esta lógica activa en bajo debe reflejarse en los nombres y condiciones. Usa bool presionado = digitalRead(PIN_BOTON) == LOW. El pulsador debe conectarse respetando las patas realmente unidas del componente. Verifica continuidad y orientación antes de culpar al programa.
Referencias:
https://docs.arduino.cc/language-reference/
https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/
https://fazecast.github.io/jSerialComm/
https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Correspondencia: material.md, sección 1.1

## Slide 4
Rebote y detección de flanco
Programación Aplicada · 5.2
4
El rebote puede generar múltiples transiciones.
Los contactos mecánicos pueden producir varias transiciones rápidas en una sola pulsación. El antirrebote por tiempo registra el último cambio y acepta un nuevo estado solo cuando permanece estable durante un intervalo. El ejemplo usa 30 ms como parámetro ajustable para este montaje.
Detectar estado y detectar flanco no son equivalentes. Si se cambia el LED en cada iteración mientras el botón está presionado, la salida alternará rápidamente.
Notes: Los contactos mecánicos pueden producir varias transiciones rápidas en una sola pulsación. El antirrebote por tiempo registra el último cambio y acepta un nuevo estado solo cuando permanece estable durante un intervalo. El ejemplo usa 30 ms como parámetro ajustable para este montaje.
Detectar estado y detectar flanco no son equivalentes. Si se cambia el LED en cada iteración mientras el botón está presionado, la salida alternará rápidamente. El programa cambia la salida únicamente cuando el estado estable pasa a LOW. Mantener presionado no genera nuevas acciones.
Referencias:
https://docs.arduino.cc/language-reference/
https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/
https://fazecast.github.io/jSerialComm/
https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Correspondencia: material.md, sección 1.2

## Slide 5
Salida digital y PWM
Programación Aplicada · 5.2
5
PWM regula el ciclo de trabajo de una señal digital.
digitalWrite fija HIGH o LOW. analogWrite, en placas y pines compatibles, suele generar PWM: una señal digital cuya proporción de tiempo en alto varía. No implica una salida analógica continua mediante DAC. En UNO R3, PWM está disponible en pines específicos y el rango usual de analogWrite es 0 a 255.
El LED incorporado simplifica la demostración sin cableado externo de salida. Para un LED externo se necesita una resistencia adecuada y conexión correcta.
Notes: digitalWrite fija HIGH o LOW. analogWrite, en placas y pines compatibles, suele generar PWM: una señal digital cuya proporción de tiempo en alto varía. No implica una salida analógica continua mediante DAC. En UNO R3, PWM está disponible en pines específicos y el rango usual de analogWrite es 0 a 255.
El LED incorporado simplifica la demostración sin cableado externo de salida. Para un LED externo se necesita una resistencia adecuada y conexión correcta. Motores, relés y otras cargas requieren una etapa de potencia y protección según el componente; no se conectan directamente a una salida del microcontrolador.
Referencias:
https://docs.arduino.cc/language-reference/
https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/
https://fazecast.github.io/jSerialComm/
https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Correspondencia: material.md, sección 1.3

## Slide 6
Entrada física y estado de aplicación
Programación Aplicada · 5.2
6
La acción se asocia al flanco estable.
El firmware mantiene el estado lógico del LED y comunica cambios por serial. La aplicación Java puede representar ese estado, pero no debe asumir que un comando enviado ya fue ejecutado. En el siguiente contenido se añadirá confirmación ACK.
La PC documenta lectura estable, flancos y salida. Un diagrama eléctrico debe coincidir con la placa exacta. Las ilustraciones del material son analogías visuales y no sustituyen el esquema de conexión textual.
Notes: El firmware mantiene el estado lógico del LED y comunica cambios por serial. La aplicación Java puede representar ese estado, pero no debe asumir que un comando enviado ya fue ejecutado. En el siguiente contenido se añadirá confirmación ACK.
La PC documenta lectura estable, flancos y salida. Un diagrama eléctrico debe coincidir con la placa exacta. Las ilustraciones del material son analogías visuales y no sustituyen el esquema de conexión textual. La evidencia debe mostrar el montaje real utilizado.
Referencias:
https://docs.arduino.cc/language-reference/
https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/
https://fazecast.github.io/jSerialComm/
https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Correspondencia: material.md, sección 1.4

## Slide 7
Demostración de firmware
Programación Aplicada · 5.2
7
void loop() {
int actual = digitalRead(PIN_BOTON);
unsigned long ahora = millis();
if (actual != ultimaLectura) { cambio = ahora; ultimaLectura = actual; }
if (ahora - cambio >= REBOTE_MS && actual != estable) {
estable = actual;
if (estable == LOW) {
encendido = !encendido;
digitalWrite(LED_BUILTIN, encendido ? HIGH : LOW);
Serial.print("LED="); Serial.println(encendido ? 1 : 0);
}
}
}
Fragmento de Pines.ino. Código completo y ejecución en material.md.
Notes: Código completo:
#include <Arduino.h>
constexpr uint8_t PIN_BOTON = 2;
constexpr unsigned long REBOTE_MS = 30;
int ultimaLectura = HIGH;
int estable = HIGH;
unsigned long cambio = 0;
bool encendido = false;
void setup() {
pinMode(PIN_BOTON, INPUT_PULLUP);
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
Serial.begin(115200);
}
void loop() {
int actual = digitalRead(PIN_BOTON);
unsigned long ahora = millis();
if (actual != ultimaLectura) { cambio = ahora; ultimaLectura = actual; }
if (ahora - cambio >= REBOTE_MS && actual != estable) {
estable = actual;
if (estable == LOW) {
encendido = !encendido;
digitalWrite(LED_BUILTIN, encendido ? HIGH : LOW);
Serial.print("LED="); Serial.println(encendido ? 1 : 0);
}
}
}
Salida:
Una pulsación estable alterna LED=1 y LED=0. Mantener pulsado no genera alternancias adicionales.

## Slide 8
Casos de aceptación de la PC
Programación Aplicada · 5.2
8
Caso | Comportamiento requerido
Pulsación mantenida 2 segundos | Una sola alternancia
Liberación del botón | No alterna
Muestreo durante pulsación | Continúa cada 500 ms
Salida de la demostración: Una pulsación estable alterna LED=1 y LED=0. Mantener pulsado no genera alternancias adicionales.
Notes: Salida esperada:
Una pulsación estable alterna LED=1 y LED=0. Mantener pulsado no genera alternancias adicionales.
Casos de aceptación: material.md, sección 3.2.

## Slide 9
PC5.2 · Ampliación del proyecto
Programación Aplicada · 5.2
9
1
Agrega un pulsador entre D2 y GND con INPUT_PULLUP, además del sensor de 5.1. Documenta el montaje antes de energizar.
2
Implementa antirrebote sin delay y una acción por flanco de pulsación. Conserva el muestreo periódico de A0.
3
Prueba pulsación corta, prolongada y varias pulsaciones. Registra cuánto tarda en aceptarse un estado estable y por qué la lógica es activa en bajo.
Notes: Resuelve la ampliación en tu proyecto CampusMonitor.
Evidencia: evidencias/PC5.2.md y enlace al commit final.
Agrega un pulsador entre D2 y GND con INPUT_PULLUP, además del sensor de 5.1. Documenta el montaje antes de energizar.
Implementa antirrebote sin delay y una acción por flanco de pulsación. Conserva el muestreo periódico de A0.
Prueba pulsación corta, prolongada y varias pulsaciones. Registra cuánto tarda en aceptarse un estado estable y por qué la lógica es activa en bajo.

## Slide 10
Lo esencial de hoy
Programación Aplicada · 5.2
10
INPUT_PULLUP produce una entrada activa en bajo.
El rebote puede generar múltiples transiciones.
PWM regula el ciclo de trabajo de una señal digital.
La acción se asocia al flanco estable.
Notes: Síntesis del material. Revisa la sección 3 para la PC y la guía general para commits y evidencias.