## Slide 1
Programación Aplicada
Sensores, muestreo y calibración
Unidad 5 · 5.4
Ing. Pablo Torres, Mgtr.
Notes: Material: 5.4. Sensores, muestreo y calibración. Autor: Ing. Pablo Torres, Mgtr.
Logo original proporcionado por el docente.

## Slide 2
El problema de CampusMonitor
Programación Aplicada · 5.4
2
La aplicación ya recibe cuentas ADC. Para mostrarlas con significado debemos transformar la señal, describir su incertidumbre y distinguir lectura cruda, filtrado y calibración.
Notes: La aplicación ya recibe cuentas ADC. Para mostrarlas con significado debemos transformar la señal, describir su incertidumbre y distinguir lectura cruda, filtrado y calibración.
Fuente del desarrollo: material.md, contexto.

## Slide 3
Señal, resolución y referencia
Programación Aplicada · 5.4
3
Resolución y exactitud son diferentes.
analogRead convierte una tensión a un número. En UNO R3, la configuración usual entrega 10 bits: cuentas de 0 a 1023. La resolución no equivale a exactitud. El valor depende de la referencia, ruido, tolerancias y circuito.
Un potenciómetro representa una posición relativa. No debe etiquetarse como temperatura. Para un sensor real, usa su curva de conversión y ficha técnica.
Notes: analogRead convierte una tensión a un número. En UNO R3, la configuración usual entrega 10 bits: cuentas de 0 a 1023. La resolución no equivale a exactitud. El valor depende de la referencia, ruido, tolerancias y circuito. Una fórmula ideal V = raw × Vref / 1023 aproxima una escala por extremos, pero no sustituye una calibración ni el análisis de cuantización.
Un potenciómetro representa una posición relativa. No debe etiquetarse como temperatura. Para un sensor real, usa su curva de conversión y ficha técnica. Si el sensor es digital, su protocolo puede ser I²C, SPI u otro y no corresponde aplicar directamente la fórmula de un ADC.
Referencias:
https://docs.arduino.cc/language-reference/
https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/
https://fazecast.github.io/jSerialComm/
https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Correspondencia: material.md, sección 1.1

## Slide 4
Calibración de dos puntos
Programación Aplicada · 5.4
4
La calibración necesita referencias medidas.
Una calibración lineal usa dos pares conocidos para calcular pendiente y desplazamiento. Para un rango normalizado, porcentaje = 100 × (raw - mínimo) / (máximo - mínimo). Debe cumplirse máximo > mínimo. Registrar solo una fórmula sin documentar cómo se obtuvieron los extremos no permite reproducir la calibración.
No recortes automáticamente todos los valores fuera de rango sin avisar. Un valor bajo mínimo puede indicar una condición fuera de la calibración o un fallo de conexión.
Notes: Una calibración lineal usa dos pares conocidos para calcular pendiente y desplazamiento. Para un rango normalizado, porcentaje = 100 × (raw - mínimo) / (máximo - mínimo). Debe cumplirse máximo > mínimo. Registrar solo una fórmula sin documentar cómo se obtuvieron los extremos no permite reproducir la calibración.
No recortes automáticamente todos los valores fuera de rango sin avisar. Un valor bajo mínimo puede indicar una condición fuera de la calibración o un fallo de conexión. Conserva raw y estado de calidad. Para presentar un indicador de 0 a 100 puedes limitar la visualización, pero conserva el dato original para diagnóstico.
Referencias:
https://docs.arduino.cc/language-reference/
https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/
https://fazecast.github.io/jSerialComm/
https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Correspondencia: material.md, sección 1.2

## Slide 5
Filtrado y latencia
Programación Aplicada · 5.4
5
La media móvil agrega latencia.
Una media móvil reduce variaciones rápidas a costa de retrasar cambios. Con una ventana de N muestras, mantiene las últimas N y calcula su promedio. El filtro no recupera información perdida, no elimina cualquier ruido y no sustituye una frecuencia de muestreo adecuada.
El ejemplo usa una ventana de tres y calcula sobre las muestras disponibles durante el arranque. Otra política sería no emitir hasta llenar la ventana; ambas deben documentarse.
Notes: Una media móvil reduce variaciones rápidas a costa de retrasar cambios. Con una ventana de N muestras, mantiene las últimas N y calcula su promedio. El filtro no recupera información perdida, no elimina cualquier ruido y no sustituye una frecuencia de muestreo adecuada.
El ejemplo usa una ventana de tres y calcula sobre las muestras disponibles durante el arranque. Otra política sería no emitir hasta llenar la ventana; ambas deben documentarse. Una muestra inválida no se añade. Mantén separado el dato crudo del filtrado para poder revisar cómo cambió la señal.
Referencias:
https://docs.arduino.cc/language-reference/
https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/
https://fazecast.github.io/jSerialComm/
https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Correspondencia: material.md, sección 1.3

## Slide 6
Tiempo, secuencia y ESP32
Programación Aplicada · 5.4
6
Raw y datos convertidos deben conservarse separados.
El timestamp del PC indica recepción, mientras el del microcontrolador indica adquisición según su reloj. No son intercambiables. Una secuencia permite detectar faltantes y reinicios, pero el contador de 32 bits puede desbordarse. La aplicación debe decidir si un retroceso significa reinicio, desbordamiento o dato fuera de orden.
ESP32 ofrece variantes con ADC, conectividad y pines diferentes. Muchos modelos trabajan con lógica de 3.3 V y no toleran 5 V en entradas.
Notes: El timestamp del PC indica recepción, mientras el del microcontrolador indica adquisición según su reloj. No son intercambiables. Una secuencia permite detectar faltantes y reinicios, pero el contador de 32 bits puede desbordarse. La aplicación debe decidir si un retroceso significa reinicio, desbordamiento o dato fuera de orden.
ESP32 ofrece variantes con ADC, conectividad y pines diferentes. Muchos modelos trabajan con lógica de 3.3 V y no toleran 5 V en entradas. No conectes sin adaptar el montaje de UNO R3. Selecciona un modelo exacto, revisa atenuación, resolución y calibración del ADC, y evita pines reservados. La variante se documenta al final como extensión, no como sustitución automática.
Referencias:
https://docs.arduino.cc/language-reference/
https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/
https://fazecast.github.io/jSerialComm/
https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Correspondencia: material.md, sección 1.4

## Slide 7
Demostración resuelta
Programación Aplicada · 5.4
7
static double calibrar(int raw,int minimo,int maximo) {
if(maximo<=minimo)throw new IllegalArgumentException("Extremos inválidos");
return 100.0*(raw-minimo)/(maximo-minimo);
}
public static void main(String[] args) {
MediaMovil filtro=new MediaMovil(3);
for(int raw:new int[]{100,300,500,700}) {
double pct=calibrar(raw,100,900);
System.out.printf(Locale.ROOT,"raw=%d pct=%.1f media=%.1f%n",raw,pct,filtro.agregar(pct));
}
}
}
Fragmento de SensoresDemo.java. Código completo y ejecución en material.md.
Notes: Código completo:
package edu.ups.pap.u05;
import java.util.*;
public class SensoresDemo {
static final class MediaMovil {
private final int ventana;
private final Deque<Double> valores = new ArrayDeque<>();
private double suma;
MediaMovil(int ventana) {
if(ventana<=0)throw new IllegalArgumentException("Ventana inválida");
this.ventana=ventana;
}
double agregar(double valor) {
if(!Double.isFinite(valor))throw new IllegalArgumentException("Valor no finito");
valores.addLast(valor);suma+=valor;
if(valores.size()>ventana)suma-=valores.removeFirst();
return suma/valores.size();
}
}
static double calibrar(int raw,int minimo,int maximo) {
if(maximo<=minimo)throw new IllegalArgumentException("Extremos inválidos");
return 100.0*(raw-minimo)/(maximo-minimo);
}
public static void main(String[] args) {
MediaMovil filtro=new MediaMovil(3);
for(int raw:new int[]{100,300,500,700}) {
double pct=calibrar(raw,100,900);
System.out.printf(Locale.ROOT,"raw=%d pct=%.1f media=%.1f%n",raw,pct,filtro.agregar(pct));
}
}
}
Salida:
raw=100 pct=0.0 media=0.0
raw=300 pct=25.0 media=12.5
raw=500 pct=50.0 media=25.0
raw=700 pct=75.0 media=50.0

## Slide 8
Casos de aceptación de la PC
Programación Aplicada · 5.4
8
Caso | Comportamiento requerido
raw igual al mínimo | 0 %
máximo igual al mínimo | Configuración rechazada
Cambio brusco | Filtro suaviza con latencia observable
Salida de la demostración: raw=100 pct=0.0 media=0.0 · raw=300 pct=25.0 media=12.5 · raw=500 pct=50.0 media=25.0 · raw=700 pct=75.0 media=50.0
Notes: Salida esperada:
raw=100 pct=0.0 media=0.0
raw=300 pct=25.0 media=12.5
raw=500 pct=50.0 media=25.0
raw=700 pct=75.0 media=50.0
Casos de aceptación: material.md, sección 3.2.

## Slide 9
PC5.4 · Ampliación del proyecto
Programación Aplicada · 5.4
9
1
Agrega calibración por sensor a CampusMonitor y conserva raw, valor convertido y marca temporal de recepción.
2
Implementa una media móvil de cinco muestras sin compartir una misma ventana entre sensores. Señala datos fuera del rango de calibración.
3
Documenta dos puntos medidos y compara señal cruda y filtrada. Si usas ESP32, identifica el modelo y adapta explícitamente límites eléctricos y ADC.
Notes: Resuelve la ampliación en tu proyecto CampusMonitor.
Evidencia: evidencias/PC5.4.md y enlace al commit final.
Agrega calibración por sensor a CampusMonitor y conserva raw, valor convertido y marca temporal de recepción.
Implementa una media móvil de cinco muestras sin compartir una misma ventana entre sensores. Señala datos fuera del rango de calibración.
Documenta dos puntos medidos y compara señal cruda y filtrada. Si usas ESP32, identifica el modelo y adapta explícitamente límites eléctricos y ADC.

## Slide 10
Lo esencial de hoy
Programación Aplicada · 5.4
10
Resolución y exactitud son diferentes.
La calibración necesita referencias medidas.
La media móvil agrega latencia.
Raw y datos convertidos deben conservarse separados.
Notes: Síntesis del material. Revisa la sección 3 para la PC y la guía general para commits y evidencias.