## Slide 1
Programación Aplicada
Estación de adquisición Arduino y Java
Unidad 5 · PL5.1
Ing. Pablo Torres, Mgtr.
Notes: Material: PL5.1. Estación de adquisición Arduino y Java. Autor: Ing. Pablo Torres, Mgtr.
Logo original proporcionado por el docente.

## Slide 2
El problema de la práctica
Programación Aplicada · PL5.1
2
Un laboratorio necesita adquirir una señal física, mostrarla en tiempo real, guardar muestras y controlar un LED desde el PC con confirmación. La solución debe distinguir desconexión, errores de trama y muestras pendientes.
Proyecto personal: CampusMonitor
Notes: Un laboratorio necesita adquirir una señal física, mostrarla en tiempo real, guardar muestras y controlar un LED desde el PC con confirmación. La solución debe distinguir desconexión, errores de trama y muestras pendientes.

## Slide 3
Fase 1 · Firmware y protocolo
Programación Aplicada · PL5.1
3
Verifica el montaje y demuestra DATA y control LED desde el monitor serial.
Usa Arduino UNO R3, potenciómetro de 10 kΩ en A0, pulsador con INPUT_PULLUP y LED incorporado. Presenta el esquema de conexión y confirma límites eléctricos antes de energizar.
Implementa firmware no bloqueante con muestreo cada 500 ms, secuencia uint32_t y protocolo v1 DATA, SET, ACK y ERR. Máximo 80 caracteres por línea y recuperación tras exceso.
Notes: Usa Arduino UNO R3, potenciómetro de 10 kΩ en A0, pulsador con INPUT_PULLUP y LED incorporado. Presenta el esquema de conexión y confirma límites eléctricos antes de energizar.
Implementa firmware no bloqueante con muestreo cada 500 ms, secuencia uint32_t y protocolo v1 DATA, SET, ACK y ERR. Máximo 80 caracteres por línea y recuperación tras exceso.
La aplicación Java permite seleccionar puerto, conectar, iniciar captura, enviar LED, cancelar y desconectar. Mantén un modo simulado con el mismo parser.
Configura calibración de dos puntos y media móvil por sensor. Conserva raw, valor transformado, sesión y timestamp de recepción. No llames temperatura al potenciómetro.
Usa cola acotada y consumidor JDBC con transacciones. Muestra recibidas, rechazadas, confirmadas y pendientes sin bloquear el EDT.
Implementa un solo comando pendiente con timeout de ACK, política de duplicados por sesión y secuencia, y cierre ordenado al desconectar.
Captura al menos 60 muestras reales. Prueba desconexión, trama inválida, reinicio del firmware y reinicio de Java. Una variante ESP32 requiere modelo exacto, lógica de 3.3 V, adaptación ADC y documentación de cambios.
Guía completa: PL5.1.html

## Slide 4
Fase 2 · Integración y almacenamiento
Programación Aplicada · PL5.1
4
Conecta el parser, cola, transformación, JDBC y Swing conservando simulación.
La aplicación Java permite seleccionar puerto, conectar, iniciar captura, enviar LED, cancelar y desconectar. Mantén un modo simulado con el mismo parser.
Configura calibración de dos puntos y media móvil por sensor. Conserva raw, valor transformado, sesión y timestamp de recepción. No llames temperatura al potenciómetro.
Notes: Usa Arduino UNO R3, potenciómetro de 10 kΩ en A0, pulsador con INPUT_PULLUP y LED incorporado. Presenta el esquema de conexión y confirma límites eléctricos antes de energizar.
Implementa firmware no bloqueante con muestreo cada 500 ms, secuencia uint32_t y protocolo v1 DATA, SET, ACK y ERR. Máximo 80 caracteres por línea y recuperación tras exceso.
La aplicación Java permite seleccionar puerto, conectar, iniciar captura, enviar LED, cancelar y desconectar. Mantén un modo simulado con el mismo parser.
Configura calibración de dos puntos y media móvil por sensor. Conserva raw, valor transformado, sesión y timestamp de recepción. No llames temperatura al potenciómetro.
Usa cola acotada y consumidor JDBC con transacciones. Muestra recibidas, rechazadas, confirmadas y pendientes sin bloquear el EDT.
Implementa un solo comando pendiente con timeout de ACK, política de duplicados por sesión y secuencia, y cierre ordenado al desconectar.
Captura al menos 60 muestras reales. Prueba desconexión, trama inválida, reinicio del firmware y reinicio de Java. Una variante ESP32 requiere modelo exacto, lógica de 3.3 V, adaptación ADC y documentación de cambios.
Guía completa: PL5.1.html

## Slide 5
Fase 3 · Ensayo físico y recuperación
Programación Aplicada · PL5.1
5
Captura muestras reales, fuerza fallos y reconcilia datos recibidos y persistidos.
Usa cola acotada y consumidor JDBC con transacciones. Muestra recibidas, rechazadas, confirmadas y pendientes sin bloquear el EDT.
Implementa un solo comando pendiente con timeout de ACK, política de duplicados por sesión y secuencia, y cierre ordenado al desconectar.
Notes: Usa Arduino UNO R3, potenciómetro de 10 kΩ en A0, pulsador con INPUT_PULLUP y LED incorporado. Presenta el esquema de conexión y confirma límites eléctricos antes de energizar.
Implementa firmware no bloqueante con muestreo cada 500 ms, secuencia uint32_t y protocolo v1 DATA, SET, ACK y ERR. Máximo 80 caracteres por línea y recuperación tras exceso.
La aplicación Java permite seleccionar puerto, conectar, iniciar captura, enviar LED, cancelar y desconectar. Mantén un modo simulado con el mismo parser.
Configura calibración de dos puntos y media móvil por sensor. Conserva raw, valor transformado, sesión y timestamp de recepción. No llames temperatura al potenciómetro.
Usa cola acotada y consumidor JDBC con transacciones. Muestra recibidas, rechazadas, confirmadas y pendientes sin bloquear el EDT.
Implementa un solo comando pendiente con timeout de ACK, política de duplicados por sesión y secuencia, y cierre ordenado al desconectar.
Captura al menos 60 muestras reales. Prueba desconexión, trama inválida, reinicio del firmware y reinicio de Java. Una variante ESP32 requiere modelo exacto, lógica de 3.3 V, adaptación ADC y documentación de cambios.
Guía completa: PL5.1.html

## Slide 6
Entrega y demostración
Programación Aplicada · PL5.1
6
Repositorio con código Java, firmware, SQL, configuración de ejemplo y diagrama del montaje.
evidencias/PL5.1.md con fotos propias, tramas, consultas y commits.
Presentación del estudiante de 7 a 9 diapositivas con montaje, protocolo, arquitectura, demostración física y fallos.
Envía un cambio de LED, localiza su ACK y después desconecta el USB durante una captura. Explica qué se confirmó y qué quedó pendiente.
Notes: Repositorio con código Java, firmware, SQL, configuración de ejemplo y diagrama del montaje.
evidencias/PL5.1.md con fotos propias, tramas, consultas y commits.
Presentación del estudiante de 7 a 9 diapositivas con montaje, protocolo, arquitectura, demostración física y fallos.
Defensa: Envía un cambio de LED, localiza su ACK y después desconecta el USB durante una captura. Explica qué se confirmó y qué quedó pendiente.

## Slide 7
Rúbrica de la práctica
Programación Aplicada · PL5.1
7
Criterio | Puntaje máximo
Firmware y montaje | 2 puntos
Protocolo | 2 puntos
Integración | 2 puntos
Pruebas físicas | 2 puntos
Git y defensa | 2 puntos
Total: 10 puntos. Niveles: completo, parcial y no logrado. Descriptores en la guía HTML.
Notes: Firmware y montaje · 2 · Montaje documentado, lectura y salida correctas sin bloqueos. · Una función o evidencia del montaje es incompleta. · No hay adquisición real reproducible.
Protocolo · 2 · Delimitación, límites, secuencia y ACK funcionan con errores. · Falta un caso de recuperación o confirmación. · Asume una lectura por mensaje o no valida tramas.
Integración · 2 · Cola, calibración, JDBC y EDT respetan sus contratos. · Una etapa o invariante queda incompleta. · Pierde datos silenciosamente o bloquea la interfaz.
Pruebas físicas · 2 · Demuestra muestras reales, desconexión, reinicios y persistencia. · Falta uno de los escenarios exigidos. · Solo presenta simulación como si fuera hardware.
Git y defensa · 2 · Firmware y Java tienen commits por fases y explicación del recorrido completo. · Historial o explicación parcial. · No relaciona señal física, trama y fila persistida.